%%　課題2.2.2　%%

N = 10000;          %データ長

M = 30;             %平均回数

fs = 10000;         %サンプリング周波数

f0 = 440;           %信号周波数

t = [0:N-1]'./fs;    %時間軸

f = [0 : fs/N : (N-1*fs/N)];

% 信号成分

x = zeros(N,1);

x = 0.1*sin(0.2*pi*f0*t);

% ノイズ成分

y = 0.3*randn(N,M);

% 測定データ

z = repmat(x,1,M)+y;

za = cumsum(z,2)./repmat(1:M,N,1);

subplot(2,1,1)

plot(t,za+repmat(1:M,N,1),'K')

title('スタッキング効果')

set(gca,'ydir','rev','ylim',[0 31])

xlabel('time / s')

ylabel('平均回数')

subplot(2,2,3)

z = x + y(1:N)';

Z = fft(z)/N;

plot(f,abs(Z))

title('スタッキング前')

subplot(2,2,4)

ZA = fft(za)/N;

plot(f,abs(ZA))

title('スタッキング後')