## Slide 1: ネットワーク講座 #1 LANについて
開講者: Schneider

## Slide 2: ネットワークとは
コンピュータなどの電子機器同士を接続する技術
現在の高度情報化社会(ユビキタス社会)の基盤をなす
黎明期はメインフレーム(大型汎用機)ごとに独自の規格を使用していたが現在は汎用規格であるインターネットを使用するのが普通

## Slide 3: ネットワークの種類
LAN (Local Area Network)
  家庭内、部室内などの狭いネットワーク
WAN (Wide Area Network)
  広いネットワーク. 世界のインターネット全体を指す
  通信業者(ISP;後述)の提供するインフラにより実現される

## Slide 4: WANとLAN
WANはインターネットサービスプロバイダ(ISP)によりLAN間を接続することで実現される
  ピカラやNECビッグローブ、OCNなどがISP
  ISP自体がインフラを提供するとは限らず、NTT(サービス名はフレッツ)などの回線事業者に乗っかってる場合も多い(NTTはNTT法により直接ISP事業を行なってはならないためこのようなことが起こる)
ISP同士はインターネットエクスチェンジポイント(IXP)により接続され、全世界でのネットワーク通信を可能とする
LAN
LAN
ISP
ISP
WAN
WAN
IXP

## Slide 5: LANの構成要素
終端装置
  通信回線の信号とLANケーブルの電気信号を変換する
ルータ
  通信データの経路選択(ルーティング)や破棄(フィルタリング、ファイアウォール)を行う機器
ハブ
  多数のクライアント機器を接続するための機器
クライアント機器
  コンピュータ、プリンタなどのネットワークを享受する機器
伝送媒体
  LANケーブル、電波などのデータを直接伝えるもの

## Slide 6: イーサネット(IEEE802.3)
LANで最もよく使用される通信規格であり、物理的取り決めを担う(通信内容はTCP/IP(後の回で説明します)が用いられる)
IEEE(米国電気電子学会)によりIEEE802.3として規格化されている
凸型のジャックが使用され、これをRJ-45という
昔はNIC(ネットワークインタフェースカード)などをコンピュータに追加する必要があったが今日ではマザーボードのチップセットに最初から含まれるようになって久しく、サーバやワークステーション以外では不要となった
速度などによりいくつかの種類があり、公称値1Gbpsの1000BASE-Tが主流だが、少し古い機器だと100Mbpsの100BASE-TXまでの対応になる

## Slide 7: IEEE802.11
有線による物理規定であるイーサネットと異なり、無線による物理規定. 無線LAN(WLAN)の一種
物理的制限が有線LANに比べて少なく、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのある程度移動が想定される機器に対して用いられる
サイズなどの制限により物理的にイーサネットを採用できない機器にも採用でき、ネットワークの多様化を担う
使用する周波数などによりいくつかの種類が存在し、現在は2.4GHz帯を使用するIEEE802.11gが主流だが、2.4GHz/5GHz帯を使用するIEEE802.11nに移行しつつある
IEEE802.11による相互接続が保証されたものはWi-Fiの認定がWi-Fi Allianceにより得られる

## Slide 8: LANの構成図(例)
終端装置
ルータ
ハブ
LANケーブル
┏( ^o^)┛

## Slide 9: 終端装置
光回線の場合はONU(光回線終端装置)、ISDN回線の場合はTA(ターミナルアダプタ)、電話回線の場合はモデム(変調復調装置)と呼ばれる
  慣例的に、ONUやTAでもモデムと呼ぶときがある
光ファイバー回線など、外部へ繋がる回線とLANケーブルなど、内部へ繋がる回線を変換し、ISP拠点への接続を可能とする
通常はISPとの契約時にレンタルされ、ユーザが購入することはない
最近ではルータと一体化したものもあるが一部のユーザには不評となる(ルータを変更できなくなるため)

## Slide 10: ルータ
データの経路選択を行い、LANとWANの橋渡し(ゲートウェイ)となる
特定条件に合致する(あるいは合致しない)データを破棄しLAN内の機器を外部からの脅威から保護する(ファイアウォール)
LAN内の機器にIPアドレスを配る(DHCPサーバ)
一般家庭向けの物は無線LANを提供できるのが主流
パワーユーザ、業務用のルータはコマンドにより管理可能で、専用の文法が存在する
よく似た機器にレイヤ3スイッチが存在する
  L3スイッチはL2スイッチ(後述)から派生した機器で昔はルータと機能が異なっていたが現在は区分が難しい

## Slide 11: ルータ
家庭用はWebブラウザから設定するのが主流
業務用はシリアルポートやTelnet、SSHにより接続し、そこからターミナルで設定するのが主流
家庭用としてはバッファローのAirStationシリーズやNECアクセステクニカのAtermシリーズなどが有名
業務用としてはCiscoのものやヤマハのRTXシリーズ、NECのIXシリーズ、アライドテレシスのCentreCOMシリーズなどが有名

## Slide 12: 部室の場合
この部室の場合、多機能(とはいっても業務用としてはエントリーモデル)なルータであるYAMAHA RTX810を使用している
YAMAHA独自の構文によるコマンド制御(GUIによる設定も可能)をもつ
VPN(拠点間を安全に接続する技術)機能をもつが、現在は使用していない

## Slide 13: ハブ
正式にはスイッチングハブやレイヤ2スイッチといい、電源タップのようにLANケーブルを接続する機器を増やすことができる
  OSI参照モデル(後の回で説明します)第2層(データリンク層)におけるスイッチ(ネットワーク間を接続するもの)のためこう呼ぶ. これにルータ機能を組み合わせたものがL3スイッチ
ルータと違い中継のみで経路選択などは行わない
  但し、全てのポートに対し馬鹿正直にデータを送る(リピータハブ)のではなく特定のポートのみに送るように制御している
インテリジェントハブはルータと連携しVLAN(LANを仮想的に複数に分ける機能)を構築できたり、SNMP(ネットワーク機器を監視・制御できる)によりネットワーク管理に対応する (⇔ダムハブ、ノンインテリジェントハブ)

## Slide 14: ハブ
家庭用はバッファローやNECアクセステクニカ、I-O DATA、コレガなど多数のメーカから発売されている
業務用はCiscoのCatalystシリーズやアライドテレシスのCentreCOMシリーズなどが有名

## Slide 15: 部室の場合
この部室の場合、インテリジェントハブ(スマートL2スイッチ)であるYAMAHA SWX2200が使用されている
同社製品であるRTX810と連携しVLAN構築などのネットワーク管理が可能

## Slide 16: クライアント機器
コンピュータやネットワークプリンタ、スマートフォンなど、実際にネットワークを利用する側の機器
本機器群を利便的に運用するためにネットワークが必要となる

## Slide 17: 伝送媒体
機器間を物理的に接続するためのもの
有線ならばLANケーブル、無線ならばマイクロ波などが使用される
LANケーブルはストレートケーブル(PC・ルータとハブとの接続)とクロスケーブル(イーサネットクロスオーバーケーブル. PC同士、ハブ同士の接続)が存在する
  しかし、現在のスイッチングハブやPCにはAutoMDI/MDI-Xというストレート/クロス自動判別機能が普通付いているため同じもの同士もストレートケーブルで接続可能であり、クロスケーブルは現在では滅多に使用されない
LANケーブルは速度などによりカテゴリが分けられ、現在は1000BASE-Tまで対応のCAT5E、CAT6が主流